Генеральный план Ножовского сельского поселения Частинского муниципального района Пермского края (с изменениями) Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть генерального плана поселения)

Пояснительная записка

2015/11-04-П Том 1

| Директор |  | Коркодинов В.В. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Чадов Ю.Н. |
| 2016 г. |

| № | Наименование документа | Номер или шифр документа | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Ножовского сельского поселения Частинского муниципального района. Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть генерального плана поселения) (с изменениями). Пояснительная записка. Том 1. | 2015/-11-04-П Том 1 |  |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия М 1:25000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 2 |  |
| 2 | Карта с отображением результатов комплексного анализа развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения карта планируемых границ функциональных зон, карта границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи М 1:25000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 3 |  |
| 3 | Карта границ земель села Ножовка Ножовского сельского поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 5 |  |
| 4 | Карта границ земель села Верх-Рождество Частинского сельского - поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 6 |  |
| 5 | Карта границ земель деревни Поздышки Частинского сельского поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 7 |  |
| 6 | Карта границ земель деревни Суханово Частинского сельского поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 8 |  |

| 7 | Карта границ земель деревни Березники Частинского сельского поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Карта границ земель деревни Рябчата Частинского сельского поселения М 1:5000 (с изменениями) | 2015/11-04-П Лист 11 |  |

Состав тома 1

| № | Наименование документа | Обозначение документа | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение | 2015/11-04-П Том 1 | 5 |
| 1 | Часть 1. Цели и задачи проекта | ― // ― | 6 |
| 2 | Часть 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | ― // ― | 11 |
| 3 | Основные технико-экономические показатели | ― // ― | 20 |

Введение

Работы по внесению изменений в Генеральный план Ножовского сельского поселения Частинского муниципального района (далее – генеральный план) выполнены ЗАО «Пермпромпроект» (г. Пермь) по заказу администрации Ножовского сельского поселения на основании контракта.

Генеральный план разработан на основе:

- Схемы территориального планирования Частинского муниципального района;

- анализа материалов, предоставленных администрацией поселения;

- технических рекомендаций Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Графические материалы Генерального плана выполнены на топографической основе в масштабе 1:25000 (для территории поселения) и 1:5000 (для населенных пунктов).

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап – 2025 г.

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

Часть 1. Цели и задачи проекта.

«Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (Градостроительный кодекс РФ гл. 3, ст. 9).

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Основной целью и задачей проекта генерального плана Ножовского  сельского поселения является определение долгосрочной стратегии (20 лет) и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня и качества жизни населения.

Населенные пункты поселения должны стать территорией, комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для жителей, инвесторов, предпринимателей.

Для достижения обозначенной цели проектом решались следующие задачи:

1. обеспечение безопасности территории: предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории;

2. сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3. улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4. развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры поселения;

5. сохранение культурного наследия;

6. реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

7. обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

8. формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

Список основных стратегических задач развития Ножовского сельского поселения.

Промышленность:

•	поддержка развития существующих предприятий (экономическая, информационная, инвестиционная);

•	создание условий для размещения и развития новых промышленных предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;

•	участие в подготовке квалификационных кадров и образовательных программах для промышленности.

Жилищное строительство:

•	создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие строительства индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, в том числе для многодетных семей;

•	реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного строительства.

Малый бизнес:

•	привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов территориального развития (в сфере туризма, жилищного строительства, социального обслуживания, заготовки и переработки леса, сельхозпроизводства).

•	развитие инфраструктуры придорожного обслуживания на автодорогах поселения;

•	создание равных условий для предпринимателей, но с обеспечением приоритетного развития местных инициатив;

•	создание совета предпринимателей (со следующими функциями: накопление перспективных проектов; координация деятельности, привлечение денежных средств; консультационная и информационная поддержка).

Экологический, оздоровительный и познавательный туризм:

•	содействие развитию действующих и создание новых организаций познавательного туризма;

•	содействие созданию инфраструктуры туризма.

Социально-культурный блок:

•	обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания;

•	развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение молодежи в творческую, научную, общественную, трудовую, предпринимательскую деятельность и т.п.);

•	уменьшение оттока наиболее активной части населения за счет обеспечения рабочими местами;

•	повышение эффективности оказания адресной социальной помощи; привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах;

•	развитие ремесел.

Инвестиционный блок:

•	улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для инвестирования;

•	создание системы гарантий для инвесторов;

•	создание предпринимательских партнерств;

•	создание реестра предпочтительных инвестиционных проектов;

•	продвижение информации о зонах перспективного развития поселения;

•	осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны администрации поселения и района.

Информационный блок:

•	создание системы сбора, обработки и анализа информации для выявления тенденций и принятия эффективных управленческих решений;

•	накопление, систематизация и продвижение информации о поселении, об инвестиционных проектах, о туризме, о продукции, выпускаемой предприятиями района;

•	формирование и продвижение имиджа поселения;

•	рзвитие интернет-сайта поселения.

Управленческий блок:

•	создание системы контроля и регулирования выполнения документов территориального планирования;

•	внедрение методов стратегического управления в администрации поселения.

Исходя из указанных стратегических задач, определены следующие мероприятия по территориальному планированию:

1. Предполагаемое размещение зон перспективного развития в основных отраслях экономической деятельности с учетом предполагаемых сроков их освоения.

2. Планируемое развитие населенных мест.

3. Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах поселения.

4. Планируемые объемы жилищного строительства индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

5. Планируемые капитальный ремонт, реконструкция, строительство и параметры дорог и транспортных сооружений с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития населенных пунктов поселения.

6. Планируемое размещение и параметры объектов инженерной инфраструктуры с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития населенных пунктов поселения.

В генеральном плане предлагаются принципиальные решения, которые затем должны уточняться и развиваться последующими проектными разработками: генеральными планами населенных пунктов, специальными тематическими планировочными работами.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по развитию перспективных населенных мест учитывают особенности и ограничительные факторы, влияющие на состав возможных отраслей и предприятий, на их размещение, либо вообще на возможность их присутствия в данном населенном пункте.

При изменении экономической ситуации, как в крае, так и в районе, отдельные составляющие генерального плана могут быть уточнены.

Часть 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

| Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | I этап (до 2025 года) | II этап (до 2035 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы территориального планирования |
| Закончить основные земельные преобразования: - кадастровый учет; -разграничение земель по принадлежности различным собственникам; - кадастровая оценка земель и т.д. Разработка генеральных планов населенных пунктов: - с.Ножовка; - с.Верх-Рождество; - д.Поздышки | мероприятия | 1 | 2017 2018 2019 2020 |  |
| Система расселения |
| При оценке системы расселения поселения с целью оптимизации управления поселения и экономической целесообразности выявлена необходимость ликвидировать деревню Пантюха. | мероприятие | 1 | 2020 |  |
| Перевод земель |
| Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения: - один участок под площадку временного хранения ТКО; Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов: - в с. Ножовка – 15 га; - в д. Поздышки – 8 га; | га га | 23 | 2017 2025 |  |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям |
| В соответствие с законом Пермского края от 01.12.11 г. №871-ПК на основании данного Генерального плана, предусматриваются территории для предоставления земельных участков многодетным семьям под застройку индивидуальными жилыми домами, с последующей подготовкой документации по планировке территорий в населенных пунктах поселения, из расчета в среднем 0,15 га на семью (на данный момент на учете две многодетные семьи): | га га | 0,30 1,5 | 2016-2017 2025 |  |
| Водные объекты (гидроресурсы) |
| Провести детальное изучение поверхностных водных объектов поселения для оценки его обеспеченности, возможностей использования в экономической деятельности, для обеспечения жизнедеятельности человека и всей биосистемы. Установить границы водоохранных зон всех водных объектов в установленном законом порядке. С этой целью принять участие в муниципальной программе «Охрана окружающей среды Частинского муниципального района». | программа | 1 | 2015-2017 |  |
| Полезные ископаемые |
| С целью эффективного использования территории поселения для разработки имеющихся месторождений полезных ископаемых принять участие в разработке соответствующих программ по развитию добывающей промышленности района. В основе предложений, содержащихся в таких программах, должны быть обозначены меры стимулирующего характера, система льгот и предложений, представляемых инвесторам в период освоения месторождений полезных ископаемых. | программа | 1 | 2025 | 2035 |
| Леса и лесосырьевые ресурсы |
| В целях развития лесопромышленной отрасли, принять участие в целевой программе: «Развитие лесного хозяйства Пермского края» с целью поддержки существующих и организации новых лесоперерабатывающих предприятий на территории поселения. | программа | 1 | 2025 | 2035 |
| Сельское хозяйство |
| Для сохранения использования земель в сельскохозяйственных целях, в том числе для производства товарной продукции, необходимо выполнить широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, принять участие в разработке соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. При этом наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции, особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению, транспортировке в соседние регионы. На территории поселения продолжить: - реализацию муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»; - подготовку квалифицированных кадров; - техническое переоснащение и модернизация существующих предприятий, требующее больших капитальных вложений; - развитие фермерского хозяйства путем установления льготных ставок платежей за землю, льгот по арендной плате за землю, другое имущество и т.д. - реализация муниципальной программы по развитию малого агробизнеса (развитие семейных животноводческих ферм, возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам и предпринимателям при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, субсидии фермерам, построившим картофелехранилище, овощехранилище, бойню. | программа мероприятие мероприятие мероприятие программа | 1 1 1 1 1 | 2015-2017 2025 2025 2025 2025 | 2035 2035 2035 2035 |
| Автомобильный транспорт |
| В целях более интенсивного использования дорожной сети поселения, сохранения стабильности объемов перевозок выполнить основные мероприятия по ее оптимизации, капитальному ремонту и реконструкции отдельных, интенсивно используемых, участков дорог, с учетом перспектив территориального развития поселения, обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами, с доведением технико-эксплуатационных параметров дорожной сети в соответствии с принятой технической категорией: Требуется ремонт улиц: с.Ножовка: - ул.Ленина до д.112 - ул.Быта - ул.К.Маркса - ул.Пролетарская - ул.Шевченко - ул.Труда - ул.Северная - ул.Мира - ул.Советская - ул.Декабристов - ул.Гагарина - ул.Титова - ул.Школьная - ул.Нефтяников - ул.Чапаева - ул.Юбилейная - ул.Горького - ул.Леонова - ул.Горланова - ул.Энтузиастов - ул.Полевая - ул.Маяковского - ул.Лесная - ул.Молодежная - ул.Транспортная - ул.Терешковой - пер.Крюковский - ул.Чехова - ул.Ленина от дома 112 - ул.Пушкина - ул.Гоголя с.Верх-Рождество - ул.Школьная - ул.Новозаводская - ул.Большая - ул.Кабакова гора - ул.Малюхина гора - ул.9 мая - ул.Рождественская - ул.Демидова д.Поздышки: - ул.Береговая - ул.Зеленая - ул.Садовая - ул.Мира - ул.Заречная | км | 5,7 0,45 1,1 0,65 0,57 0,76 0,85 0,83 0,7 0,75 1,1 0,63 0,85 0,65 1,3 0,85 1,15 0,18 1,1 0,65 2,8 1,35 0,85 0,76 0,3 1,1 0,225 1,2 2 0,85 0,6 0,46 0,44 0,95 1 1 0,3 0,44 0,86 1,2 0,68 0,26 0,16 0,25 | 2016-2025 |  |
| Для формирования и развития современной придорожной сферы услуг разработать схему по размещению объектов (ремонта, технического обслуживания автомобилей, общественного питания, кемпингов, медицинского обслуживания и др.). | схема | 1 | 2018 |  |
| Для приведения улично-дорожной сети в населенных пунктах в нормативное техническое состояние, необходимо выполнение ежегодных определенных мероприятий: - капитальный ремонт тротуаров, лестниц, устройство проезжей части всех улиц, устройство дренажей; - обследование мостов; - ПИР на капитальный ремонт улиц. | мероприятие | ежегодно | 2025 | 2035 |
| Электроснабжение |
| Учитывая высокий износ и недостаточную пропускную способность электрических сетей необходимо решить проблему оптимизации сетей и сооружений электроснабжения поселения, капитального ремонта и строительства отдельных, интенсивно используемых, участков сетей, с учетом перспективной застройки. Для обеспечения резервными источниками энергии жизненно важных объектов для работы в аварийных ситуациях выполнить реконструкцию объектов электроснабжения в населенных пунктах поселения. Ремонт существующего уличного освещения и установка нового. | мероприятие мероприятие мероприятие | ежегодно 1 1 | 2025 2025 2025 | 2035 2035 |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды. С целью улучшения обеспечения населения водой необходимо выполнить следующие мероприятия: - приведение в соответствие с требованиями СанПиН существующих водозаборных сооружений; - капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей: с.Ножовка - ул.Шевченко, - ул.Северная, - ул.Маяковского (часть), - ул.Быта, - ул.Труда. д.Поздышки | мероприятие мероприятие | 1 ежегодно | 2017-2018 2025 | 2035 |
| Теплоснабжение |
| Для оптимизации сетей и сооружений теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия: - капитальный ремонт сетей; - реконструкция и ремонт котельных; - применение энергосберегающих технологий в теплоэнергетике; - установка приборов учёта тепловой энергии; | мероприятие мероприятие мероприятие мероприятие | ежегодно ежегодно 1 1 | 2025 2025 2025 2017 | 2035 2035 2035 |
| Газоснабжение |
| Газификация жилых домов и объектов общественного назначения является одним из приоритетных направлений развития Частинского сельского поселения. Основные мероприятия: - строительство газораспределительных сетей в д.Поздышки | мероприятие | 1 | 2017-2020 |  |
| Жилищное строительство |
| Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий: - увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего муниципального жилищного фонда, в т.ч. в рамках приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»; - реконструкция или ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего фонда. | кв.м. 100кв.м. | по мере выбывания |
| Новое муниципальное жилищное строительство. | кв.м. | 500 | 2025 | 2035 |
| Строительство теплиц в с. Ножовка по ул.Чапаева | объект |  | 2018 |  |
| Социальная инфраструктура |
| Одной из задач программы: «Обеспечение занятости и увеличения доходов населения России» является мобилизация внутренних ресурсов сельских обществ для развития сельской инфраструктуры путем разработки моделей взаимодействия местной администрации и сельских предпринимателей. Для осуществления данной задачи необходимо: - осуществить инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры в сельской местности; - выявить путем социологических исследований и ранжировать потребности сельского населения в услугах социального характера; - исследовать какие шаги для решения этой проблемы могут быть предприняты сельскими предпринимателями; - разработать методом интерактивного планирования предложения по оказанию социальных услуг; Участие в выполнении муниципальных программ: «Развитие образования Частинского муниципального района» «Развитие культуры в Частинском муниципальном районе» «Развитие физической культуры и спорта в Частинском муниципальном районе» «Частинская молодежь» | мероприятие мероприятие мероприятие мероприятие программа программа программа | 1 1 1 1 1 1 1 | 2017 2017 2017 2017 2017-2019 2017-2019 2017-2019 |  |
| Развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в связи с тем, что большая часть представляет собой частные предприятия, не требует применения нормативов, но напрямую зависит от поддержки малого предпринимательства в районе со стороны местных органов власти, которые обязаны: -уделять большое внимание повышению качественного уровня оказания социальных услуг; -рассчитать объемные показатели оказания социальных услуг населению в соответствии с наблюдаемыми и прогнозируемыми демографическими процессами. Предусмотреть территорию для строительства придорожного кафе на перекрестке дороги Бабка-Частые Ножовка-Верх-Рождество | мероприятие | 2018 | При разработке планов и программ социально-экономического развития территории |
| Подготовка предварительных документов на резервирование территории для перспективного размещения зон рекреации: - в д.Поздышки (направление) – 2 га; - в с.Ножовка (направление) – 5 га; | мероприятие | 2020 2020 |  |
| Строительство в с.Ножовка: - спортивного комплекса по ул.Школьная; - сцены и концертной площадки по ул.Чапаева; - детской площадки по ул.Чапаева | объект объект объект |  | 2018-2025 2020 2020 |
| Размещение отходов |
| Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории поселения в соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными Постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 152. | схема | 1 | 2018 |  |
| Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов |
| В соответствие с Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования объектами транспортной коммуникации, средствами информации и связи, необходимо реализовать следующие мероприятия: - оснащение наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры Ножовского сельского поселения (в т.ч. объектов здравоохранения, образования, учреждений социального обслуживания, домов культуры и библиотек), а также объектов транспортной коммуникации и связи специальными приспособлениями, облегчающими доступ к ним инвалидов (поручни, пандусы и др.) или приведение уже имеющихся приспособлений в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к ним; - осуществление мер, предусмотренных долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» в рамках направления «Социальная интеграция инвалидов». Участие в муниципальной программе «Доступная среда в Частинском муниципальном районе» | мероприятие программа программа | 1 1 1 | 2020 2025 2025 | 2035 2035 |
| Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| В соответствии со ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. С учетом рекомендаций МЧС России: - обеспечить возможности подъезда пожарных машин к каждому жилищу застроенной части населенных пунктов и проектируемых территорий; - приобретение пожарных мотопомп и пожарных машин; - распространение агитационной информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, а также основными требованиями противопожарных норм. Обеспечить возможность подъезда пожарных машин к месту водозабора в каждом населенном пункте. Участие в муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района» | объект программа | 7 1 | 2025 2017 2017 Постоянно 2015-2017 | 2035 |

Часть 3. Основные технико-экономические показатели

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I этап 2025г. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 2308 | 2200 | 2100 |
| 1.2 | Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 53,2 | 53,0 | 55,0 |
| 1.3 | Население младше и старше трудоспособного возраста |  | 46,8 | 47,0 | 45,0 |
| II | Социальная инфраструктура |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 140 | 88 | 84 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | место | 767 | 264 | 252 |
| 2.3 | ФАП | посещений в смену | 14 | 40 | 38 |
| 2.4 | Культурно-досуговые центры | место | 330 | 205 | 195 |
| III | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 35,6 | 66,0 | 88,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 15,4 | 30,0 | 40,0 |
| IV | Территория |
| 4.1 | Общая площадь | га | 34277 | 34277 | 34277 |
| 4.2 | Площадь земель с/х назначения | га | 3757,66 | 3734,66 | 3734,66 |
| 4.3 | Площадь земель лесного фонда | га | 60753 | 60753 | 60753 |
| 4.4 | Площадь земель населенных пунктов | га | 1262 | 1285 | 1285 |
| 4.5 | Площадь земель водного фонда | га | 7603,4 | 7603,4 | 7603,4 |
| 4.6 | Площадь земель транспорта, промышленности, энергетики, спецназначения | га | 583,41 | 583,41 | 583,41 |
| 4.7 | Площадь земель запаса | га | 4178,6 | 4178,6 | 4178,6 |
| V | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта-автобус между н.п. | км | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 41,635 | 41,635 | 41,635 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
|  | - второстепенных улиц | км | 34,955 | 34,955 | 34,955 |
|  | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 |

# Text boxes

Состав утверждаемой части

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ЗАО «Пермпромпроект»

Листов

Лист

Стадия

ДТП

Генеральный план

Ножовского сельского поселения Частинского муниципального района (с изменениями)

2015/11-04-П

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Чадов

Разраб.

Политова